Technický list:	                                   Cyklon Akryl

č. tovaru : 51142..

Cyklon Akryl je elasticko plastická jednozložková masa na tesnenie špár na báze disperzie akrylu, na tesnenie špár s maximálnym prevodom pohybu 15 % v interiéroch a exteriéroch.

Cyklon Akryl  vytvrdzuje sa vyschnutím.

Cyklon Akryl  je možné po 3 hodinách pretrieť farbou , avšak je nutné dbať na rozpínaním namáhané  štrbiny , ktoré nesmú byť pretreté.

Pri veľkom počte na trhu dostupných farieb, je nutné urobiť skúšku na krytie farbou .

# Oblasti použitia

Na tesnenie štrbín a spojovacích štrbín, ktoré nepodliehajú príliš veľkému pohybu medzi omietkou, betónom, stenami a tehlovými stenami, eloxovaným hliníkom, sádrou, PVC a drevom, napr. na tesnenie štrbín na okenných parapiet, spojenia dverí, spojenia okien,  žalúzií, fúgovanie ľahkých stien, spojenia striech, atď., asanačné práce, vyškárovanie trhlín , vyšpárovanie rúr z umelých hmôt pri vedeniach v stene /bei Wand-durchführungen/, vyškárovanie v podnikoch so spracovaním lakov.

Cyklon Akryl  sa nesmie použiť v sanite, na mramor/prírodný kameň, na asfaltové podklady, na neošetrené /bez základovej farby/ kovové podklady.

# Vlastnosti produktu

-elasticko-pastická tesniaca látka na báze disperzie akrylu

-po 3 hodinách možné pretrieť farbou /bez silikónu/, znáša povrchovú úpravu

-odolný proti poveternostným vplyvom

-odolný starnutiu

-dobre odolný voči UV lúčom

-bez rozpúšťadla /na vodnej báze/

# Informácie o spracovaní

# Ošetrenie podkladu:

Podklad musí byť suchý, očistený od prachu a mastnôt. Pórovité podklady, napr. betón, neošetrené drevo  je nutné prvotne ošetriť ( penetrovať)  zriedenou tesniacou masou  (Cyklon Akryl s vodou v pomere  1:1 až 1:5 , ako základový  náter ).

Pred nanesením základu je dôležité dokonale odstrániť, ak je potrebné, cementovú maltu, nánosy / impregnácie a pri asanačných prácach staré tesniace masy ako aj zvyšky farieb. Pri vyšších teplotách je vhodné  podklad navlhčiť - postriekať vodou , kvôli rýchlejšiemu odparovaniu vody a možnému následnému tvoreniu trhlín. Štrbinu je nutné zaplniť vhodným a správne dimenzovaným materiálom.

Plochy:

Tesniaca masu v štrbine je možné vyhladiť vodou alebo neutrálnym, bezfarebným, vodným vyhladzovacím prostriedkom.

Vyhovujúca  funkčnosť Cyklon Akryl v štrbine je dosiahnuteľná len pri bezchybnom spracovaní.

Tesniaca látka by nemala byť vystavená  výrazným teplotným výkyvom /včasné zaťaženie tesniacej masy/,/, dažďu do 8 hodín po aplikácii a teplota podkladu nesmie presahovať 40 ºC .

Technické dáta

| Technické vlastnosti | Skúšobná metóda | Požadpovaná hodnota |
| --- | --- | --- |
| Hustota | DIN 53 217, časť 2 | ca. 1,67 ( 0,05 g/cm3 |
| Čas zasychania povrchu | vlastná skúška | ca.15-25 min |
| Strata objemu | STN EN ISO 10563:2000 | Cca. 5 % |
| Elastické zotavenie | STN EN ISO 7389:2004 | 62 % |
| Ťažnosť | STN EN ISO 28339:1993 | 122 % |
| E-Modul pri 100% predĺženie | vlastná skúška | 0,26 (0,02 N/mm2 |
| Teplota spracovania | --- | +5°C do 40°C |
| Teplota zaťaženia | --- | -25°C do +80°C |
| Záruka | --- | 12 mesiacov |

Technické zmeny a ďalší vývoj budú preukázané.