| Dátum vypracovania: Dátum revízie č.1: | 28.11.2012 27.01.2015 |
| --- | --- |

1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

| Identifikátor produktu |
| --- |
| Chemický názov/Synonymá: | - |
| Obchodný názov: | SYNTA 2v1 syntetická antikorózna farba, jednovrstvová |
| CAS: | - |
| EINECS /ELINCS: | - |
| Identifikované použitia: | Profesionálne použitie : náterová látka - strojárstvo náterová látka - stavebníctvo Spotrebiteľské použitie: náterová látka |
| Neodporúčané použitia: | - |

| Dodávateľ KBU | Novochema družstvo |
| --- | --- |
| Ulica, č.: | Nixbrod 28 |
| PSČ: | 934 39 |
| Obec/Mesto: | Levice |
| Štát: | Slovensko |
| Telefón: | 036/6312267 |
| Fax: | 036/6312524 |
| E-mail: | novochema@novochema.sk |
| Núdzové telefónne číslo: | 02/54774166 Národné toxikologické informačné centrum |

2. IDENTIFIKÁCIA Nebezpečenstiev

| Klasifikácia zmesi podľa Nariadenia EP a Rady č. 1272/2008 CLP: | GHS02,07,08 Nebezpečenstvo Flam.Liq.3,H226 Aspir.Tox.1,H304 STOT SE 3, H336 Aqua.Chro.3,H412 EUH066 |
| --- | --- |
| Prvky označovania |
| výstražný piktogram |  |  |  |
| výstražné slovo | Nebezpečenstvo |
| výstražné upozornenie | H226 Horľavá kvapalina a pary. H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. |
| bezpečnostné upozornenie | P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P261 Zabráňte vdychovaniu pary. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev P301 + P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára P331 Nevyvolávajte zvracanie. P304 + P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. P403 + P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného odpadu. |
| Iná nebezpečnosť | Obsahuje: benzín (ropný), hydrogénačne odsírený, ťažký; uhľovodíky, C9, aromáty |
|  | Kategória a podkategória regulovaného výrobku: A/i/OR: Špeciálne jednozložkové náterové látky Hraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 500 g/l Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie: 450 g/l |

| Klasifikácia zmesi podľa §45 zákona č. 67/2010 | Xn R:10-65-66-67-52/53 |
| --- | --- |
| Prvky označovania |  |
| výstražný piktogram | Škodlivý |  |
| výstražné upozornenie | R10 Horľavý R65 Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc R66 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky R67 Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat R52/53 Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí |
| Iná nebezpečnosť | Obsahuje: benzín (ropný), hydrogénačne odsírený, ťažký; uhľovodíky, C9, aromáty |

3. ZLOŽENIE / INFORMÁCIE  O ZLOŽKÁCH

| Názov zložky | benzín (ropný), hydrogénačne odsírený,ťažký | xylén | etylbenzén | uhľovodíky, C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické aromáty (2-25%) | uhľovodíky, C9, aromáty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koncentrácia | < 10 % | < 8 % | < 2 % | 6 % | 5 % |
| CAS | 64742-82-1 | 1330-20-7 | 100-41-4 | - | - |
| EC | 265-185-4 | 215-535-7 | 202-849-4 | - | - |
| Registračné číslo |  |  |  | 01-2119458049- 33-0004 01-2119458049- 33-xxxx | 01-2119455851-35-0004 01-2119455851-35-xxxx |
| Symbol | Xn N | Xn, Xi | F, Xn | Xn, N, | Xn, Xi, N |
| Klasifikácia | GHJS02,07,08,09 Flam. Liq. 3 Asp. Tox. 1 STOT SE 3 Aqua. Chronic 2 | GHS02, 07 Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 | GHS02, 07 Flam. Liq. 2 Acute Tox. 4 | GHS 02,07,09 Flam. Liq. 3, STOT SE 3 Aqua. Chronic 2 | GHS02,07,08,09 Flam. Liq. 3 Asp. Tox. 1 STOT SE 3 Skin Irrit. 3 Aqua. Chronic 2 |
| R-vety | 10-65-66-67-51/53 | 10-20/21-38 | 11-20 | 10-51/53-66 -67 | 10-37-65-66-67-51/53 |
| H výroky | H226 H304 H336 H411 EUH066 | H226 H332 H312 H315 | H225 H332 | H226 H336 H411 EUH066 | H226 H304 H335 H336 H411 EUH066 |
| Signálne slovo | Nebezpečenstvo | Pozor | Pozor | Pozor | Nebezpečenstvo |
| Najvyššie prípustné expozičné limity | - | NPEL, BMH | NPEL, BMH | - | - |
| PBT/vPvB | - | - | - | - | - |
| Iné | - | Špecifický limit: Xn; R20/21:C≥12,5% | - | - | - |

4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI

| Opis opatrení prvej pomoci | Vdychovanie | Zabezpečte postihnutému čerstvý vzduch. Ak ťažkosti pretrvávajú, čo najskôr kontaktujte lekára. |
| --- | --- | --- |
|  | Oči | Pri otvorených viečkach preplachujte oči čistou tečúcou vodou. Ak dráždenie pretrváva vyhľadajte (odbornú) lekársku pomoc. |
|  | Pokožka | Zasiahnuté časti pokožky umyte dôkladne vodou. Odstráňte kontaminovaný odev. |
|  | Požitie | Nikdy nevyvolávajte zvracanie. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a poskytnite informácie z etikety alebo tejto karty bezpečnostných údajov |
| Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené | Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Môže sa vstrebať cez pokožku. |
| Potreba okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia | Pri náhodnom požití a pri ťažkostiach po vdychovaní výparov ihneď kontaktujte lekára. |

5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

| Hasiace prostriedky | vhodné | CO2, prášok, pena |
| --- | --- | --- |
|  | nevhodné | voda v plnom prúde |
| Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi | Pri horení sa môžu uvoľňovať zdraviu nebezpečné plyny (oxidy uhlíka) a hustý čierny dym. |
| Rady pre hasičov | Použite izolačný dýchací prístroj a ochranný odev. Nevdychujte pary vzniknuté pri horení. Nádoby rýchlo odstráňte z dosahu požiaru alebo ochladzujte vodnou hmlou. |

6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOLNENÍ

| Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy |
| --- |
| Individuálne ochranné opatrenia, osobné ochranné prostriedky | Zabráňte kontaktu s pokožkou a s očami. Nevdychujte pary resp. použite vhodnú ochranu dýchania. Pri likvidácii používajte vhodné osobné ochranné pomôcky ( ochranné rukavice, ochranný odev). Zabráňte prístupu nechráneným a neinformovaným osobám. Udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov horenia. |
| Tepelná nebezpečnosť | horľavá kvapalina a pary; |
| Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie | Zabrániť preniknutiu koncentrovaného produktu do kanalizácie odpadových vôd, vodných tokov a nádrží. Ak sa tak stane, je nutné upovedomiť príslušné inštitúcie. |
| Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie | Uniknutý prípravok vyzbierajte pomocou nehorľavých absorbčných materiálov a uložte do vhodných označených nádob. Likvidujte podľa predpisov |
| Odkaz na iné oddiely | Osobné ochranné prostriedky: pozri oddiel 8 Ekologické informácie: oddiel 12 Likvidácia odpadu: oddiel 13 |

7. zaobchádzanie A SKLADOVANIE

| Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie | Zabráňte kontaktu s očami a s pokožkou. Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite! Používajte odporúčané osobné ochranné prostriedky. Nevdychujte pary. Pri aplikácii striekaním nevdychuje aerosóly. Dodržujte preventívne bezpečnostné opatrenia pri manipulácii s chemikáliami. Držte mimo zdrojov horenia. |
| --- | --- |
| Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility | Skladujte v chladných, dostatočne vetraných priestoroch v originálnych, označených, tesne uzatvorených nádobách. Chráňte pred teplom a priamym slnečným žiarením. Chráňte pred mrazom. Odporúčaná teplota skladovania: 5 až 25 °C |
| Špecifické konečné použitie | jednovrstvový náter na kovové povrchy s dlhodobou antikoróznou ochranou |

8. KONTROLA EXPOZÍCIE / OSOBNÁ OCHRANA

| Kontrolné parametre NPEL | Názov | CAS | NPEL (mg/m3) | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | priemerný | krátkodobý |  |
|  | xylén | 1330-20-7 | 221 | 442 | K |
|  |  |  | BMH: 2 000 mg.l-1 |  |
|  | etylbenzén | 100-41-4 | 442 | 884 | K |
|  |  |  | BMH: 12 mg.l-1 |  |
|  | Pozn. K: Môže sa vstrebať cez pokožku BMH: biologické medzné hodnoty |
| DNEL (pracovníci) | uhľovodíky, C9, aromáty: 150 mg/m3 (inhalácia, dlhodobý, systémový vplyv) 25 mg/kg/hm/deň (dermálne, dlhodobý, systémový vplyv) uhľovodíky, C9-C12,n-alkány, izoalkány, cyklické: 330 mg/m3 (inhalácia, dlhodobý, systémový vplyv) 44 mg/kg/hm/deň (dermálne, dlhodobý, systémový vplyv) |
| DNEL (spotrebitelia) | uhľovodíky, C9, aromáty: 32 mg/m3 (inhalácia, dlhodobý, systémový vplyv) 11 mg/kg/hm/deň (dermálne, dlhodobý, systémový vplyv) 11 mg/kg/hm/deň (orálne, dlhodobý, systémový vplyv) uhľovodíky, C9-C12,n-alkány, izoalkány, cyklické: 71 mg/m3 (inhalácia, dlhodobý, systémový vplyv) 26 mg/kg/hm/deň (dermálne, dlhodobý, systémový vplyv) 26 mg/kg/hm/deň (orálne, dlhodobý, systémový vplyv) |
| Kontroly expozície | Ochrana očí/tváre | ochranné okuliare (EN166) |
|  | Ochrana rúk | ochranné rukavice (EN374) |
|  | Ochrana pokožky | pracovný odev antistatický |
|  | Ochrana dýchacích ciest | nutná pri prekročení hodnôt NPEL (maska s filtrom proti organickým výparom) (EN405) |

9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

| 9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach |
| --- |
| Fyzikálny stav | kvapalina, viskózna |
| Farba | podľa odtieňa |
| Zápach | charakteristický (po organických rozpúšťadlách) |
| Prahová hodnota zápachu | nestanovená |
| pH | nerelevantné |
| Teplota topenia/tuhnutia [°C] | nestanovená |
| Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah [°C] | nestanovená |
| Teplota vzplanutia [°C] | 29 - 34 |
| Rýchlosť odparovania | nestanovená |
| Horľavosť | nestanovená |
| Teplota samovznietenia [°C] | 325 |
| Teplota rozkladu [°C] | nestanovená |
| Dolný limit výbušnosti | nestanovená |
| Horný limit výbušnosti | nestanovená |
| Oxidačné vlastnosti | nestanovené |
| Tlak pár [hPa] | nestanovená |
| Hustota pár | viac ako vzduch |
| Relatívna hustota [g.cm-3] | 1,42 |
| Rozpustnosť vo vode [g.l-1] | nerozpustný |
| Rozpustnosť v rozpúšťadlách [g.l-1] | benzín, xylén, butanol |
| Rozdeľovací koef. n-okt./voda | nestanovený |
| Viskozita (23 C) | nestanovená |
| 9.2 Iné informácie |  |

10. STABILITA A REAKTIVITA

| Reaktivita | údaje nie sú známe |
| --- | --- |
| Chemická stabilita | Stabilný pri odporúčaných podmienkach používania a skladovania. |
| Možnosť nebezpečných reakcií | údaje nie sú známe |
| Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť | vysoké teploty (pozri oddiel 7) |
| Nekompatibilné materiály | horľavé materiály |
| Nebezpečné produkty rozkladu | Pri požiari: (pozri oddiel 5) |

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

| Akútna toxicita LD50 | Orálna | Údaje nie sú k dispozícii |
| --- | --- | --- |
|  | Dermálna | xylén: > 4200 mg/kg * ATEmix: > 52 000 mg/kg |
|  | Inhalačná | xylén: 27,571 mg/l (EU metóda B.2) * etylbenzén: 6,2 mg/l * ATEmix: 163,2 mg/l |
| Žieravosť/dráždivosť pokožky | Údaje nie sú k dispozícii |
| Vážne poškodenie/dráždivosť očí | Údaje nie sú k dispozícii |
| Senzibilizujúce vlastnosti | Pokožka | Údaje nie sú k dispozícii |
|  | Dýchacie cesty | Údaje nie sú k dispozícii |
| Mutagenita | Nie je dôkaz |
| Reprodukčná toxicita | Nie je dôkaz |
| Karcinogenita | Nie je dôkaz |
| STOT SE | Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty (výpočtová metóda) |
| STOT RE | Údaje nie sú k dispozícii |
| Aspiračná toxicita | Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest (výpočtová metóda) |

12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

| Toxicita pre vodné organizmy | Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami |
| --- | --- |
| Perzistencia a degradovateľnosť | Údaje pre zmes nie sú známe. |
| Bioakumulačný potenciál | Údaje pre zmes nie sú známe. |
| Mobilita v pôde | Údaje pre zmes nie sú známe. |
| Výsledky posúdenia PBT a vPvB | Údaje pre zmes nie sú známe. |
| Iné nepriaznivé účinky | Obsahuje ropné látky. |

13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ

| Metódy spracovania odpadu | Pri odporúčanom použití sa tvorba odpadu nepredpokladá. Vzniknutý odpad z výrobku zneškodňujte v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. Zatriedenie podľa Katalógu odpadov: 08 01 11 |
| --- | --- |
| Likvidácia obalu | Obaly ktoré je možné dôkladne vyčisť môžu byť likvidované v separovanom zbere. Obaly, ktoré nie je možné vyčistiť likvidujte rovnako ako produkt. Zatriedenie podľa Katalógu odpadov: 15 01 10 |

14. INFORMÁCIE O DOPRAVE

| Číslo OSN | 1263 |
| --- | --- |
| Správne expedičné označenie OSN | FARBA |
| Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu | 3.F1 |
| Obalová skupina | III |
| Nebezpečnosť pre životné prostredie | Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami |
| Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa | Identifikačné číslo nebezpečnosti: 30 |
| Doprava hromadného nákladu | Obmedzené množstvo: LQ7 |

15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE

Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení niektorých smerníc Nariadenie Komisie č. 453/2010 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady 1907/2006 REACH Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí Zákon NR SR č. 67/2010 Z. z. o uvedení chemických látok a zmesí na trh Výnos MHSR č. 3/2010 na vykonanie zákona č. 67/2010 Z. z. o uvedení chemických látok a zmesí na trh Nariadenie vlády SR č.355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení Nariadenia vlády SR č.471/2012 Obmedzenia podľa Nariadenia 552/2009 (príloha XVII Nariadenia EP a Rady REACH č. 1907/2006): žiadne Látky zahrnuté v Zozname kandidátskych látok (SVHC) podľa Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006 REACH: žiadne

Hodnotenie chemickej bezpečnosti: pre zmes nebolo vykonané

16. INé INFORMÁCIE

Dôvod revízie č.1: zmena v právnych predpisoch, zmena zloženia zmesi, klasifikácia zmesi v súlade

s nariadením 1272/2008 CLP, zmena označovania, zmeny v oddieloch

1,2,3,8,9,11,12,14,15,16

Znenie R-viet a H-výrokov z oddielu3:

R10 Horľavý

R11 Veľmi horľavý

R20 Škodlivý pri vdýchnutí

R37 Dráždi dýchacie cesty

R38 Dráždi pokožku

R65 Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc

R66 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky

R67 Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat

R51/53 Toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí.

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary

H226 Horľavá kvapalina a pary.

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.

H315 Dráždi kožu.

H332 Škodlivý pri vdýchnutí.

H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Znenie kategórií nebezpečenstva z oddielu 3:

Flam.Liq.: horľavá kvapalina

Asp. Tox. :aspiračná toxicita

Acute Tox.: akútna toxicita

Skin Irrit.: dráždi pokožku

STOT SE: toxicita pre špeciálny cieľový orgán,  jednorazová expozícia

Aquatic Chronic : chronická vodná toxicita

* údaje sú v súlade s registračným dossierom látky

Opatrenia pre obal pri uvedení do malospotrebiteľskej siete:

Hmatový trojuholník pre ľudí s poruchou zraku

Uzáver odolný voči otvoreniu deťmi